## Slide 1: Statut HW CW44

## Slide 2: PCB
TOP
BOT
ECRAN
+12 VDC
ON/ OFF
HDMI
USB
Carte MCU
MODULE HV3
MODULE HV3
Alim
Pas à l’échelle !
BNC
HDMI
BNC
LCD
Controleur

## Slide 3: Connecteur HDMI
Connecteur HDMI Femelle 19 voies Standard Angle droit 40 V c.c.
https://fr.rs-online.com/web/p/connecteurs-hdmi/8183282/
https://www.we-online.fr/catalog/en/COM_SMT_HORIZONTAL?sq=685119134923&sp=https%3A%2F%2Fwww.we-online.fr%2Fweb%2Ffr%2Fwuerth_elektronik%2Fsearchpage.php%3Fsearch%3D685119134923#685119134923
3D AVAILABLE

## Slide 4: Connecteur BNC
Connecteur BNC, Femelle, à angle droit, raccordement Traversant, 50Ω, Montage sur CI
https://fr.rs-online.com/web/p/connecteurs-coaxiaux/5121203/
https://www.te.com/usa-en/product-1-1337542-0.html
3D AVAILABLE

## Slide 5: Ecran tactile
7 inch HDMI LCD
7inch HDMI LCD (B)
  Resolution: 800 x 480
  7” LCD Screen
  Capacitive Touch
  https://www.waveshare.com/7inch-HDMI-LCD-B.htm

## Slide 6: Ecran tactile
Controleur écran
RA8875 Driver Board for 40-pin TFT Touch Displays - 800x480
  https://www.adafruit.com/product/1590

## Slide 7: Connecteur DC
Prise d'alimentation CC Angle droit 24,0 V 5.0A, 9.0mm, Montage panneau
  https://fr.rs-online.com/web/p/connecteurs-d-alimentation-dc/1224879/
  https://www.we-online.com/catalog/en/DC_RIGHT_ANGLED_6_4_69410X301002
3D AVAILABLE

## Slide 8: Interrupteur ON/OFF
Commutateur à glissière, Unipolaire à deux directions (1RT), Verrouillable, 3 A @ 250 V c.a, 6 A @ 125 V c.a, Etrier de
https://fr.rs-online.com/web/p/interrupteurs-a-glissiere/1251854/
https://www.nkkswitches.eu/products/Slides/Slides%20MS/MS12ASW30/
3D AVAILABLE

## Slide 9: Module lattice tachyssema
Micro module industriel - ECP3 - Dual DDR2
HV3 Module | 
FPGA package | fpBGA 672
ECP3 density | 70 / 95 / 150 (Klut 67/92/149)
DDR2 | 2 x 1Gb @ 400MHz
CFI user flash | 512Mb to 1Gb
External I/Os | 32
High speed links | x8 SERDES @3.125Gb/s
Configuration | 32Mb / 64Mb SPI
18 x18 Multipliers | 128 / 128 / 320
Dimensions (mm) | 59 x 62 mm
MICO 32 | Optionally embedded in the device as softcore license free IP
μC-Linux | Optionally embedded in CFI flash
Supply voltage | Single 3.3V

## Slide 10: Carte MCU
STM32 Nucleo-144 development board with STM32F429ZI MCU, supports Arduino, ST Zio and morpho connectivity
https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-f429zi.html